Определение микотоксина патулина во фруктах и соках методом НФ ВЭЖХ с применением твердофазной экстракции на сверхсшитом полистироле.

# К.С. Сычев а, б, *, К.И. Эллер а и В.А. Даванков б

а Институт питания РАМН, Москва 109240, Устьинский проезд 2/14

б Институт элементоорганических соединений РАН, Москва 119991, ул. Вавилова 28

* Электронная почта: chromplus@yandex.ru

Разработан простой, быстрый и чувствительный метод определения микотоксина патулина во фруктах, фруктовых соках и концентратах, включающий твердофазную экстракцию образца на картридже с коммерчески доступным сверхсшитым полистиролом c последующим анализом элюата методом нормально-фазной жидкостной хроматографии. Метод не содержит жидкостной экстракции и процедур очистки образца, что ведет к уменьшению времени и трудоемкости анализа, а также повышению  степени извлечения в среднем на 10%. Полученные степени извлечения патулина из фруктовых соков варьировались от 82% до 93%, среднее значение составило 86% (СКО 3%, n = 6). Предел обнаружения патулина данным методом составляет величину порядка 10 мкг/кг.

Патулин (см. рис. 1) является токсичным метаболитом – продуктом жизнедеятельности многих видов плесеней Penicillum и Aspergillus [1,2]. Установлено, что патулин является естественным контаминантом различной фруктовой продукции; его присутствие может служить признаком некачественного фруктового сырья. Во многих странах странах, в том числе в России, максимальным допустимым уровнем патулина в продуктах питания является концентрация 50 мкг/кг [3].

Для решения задачи по определению патулина было предложено большое число аналитических методов [4-6]; наиболее широко распостраненным вариантом анализа является метод, включающий жидкостную экстракцию образца этилацетатом с последующими возможными процедурами очистки экстракта, и дальнейшим анализом образца методом обращенно-фазовой жидкостной хроматографии (ОФ ВЭЖХ). Несмотря на повсеместное распостранение, этот метод не лишен серьезных недостатков.

Жидкостная экстракция этилацетатом сопряжена с неизбежными потерями вещества из-за его неколичественного перехода в органическую фазу и частичной адсорбции сульфатом натрия в процессе осушения экстракта. Кроме того, жидкостная экстракция сама по себе – трудоемкий, длительный и неэкономичный процесс, требующий большого объема органического расворителя.

В последнее время жидкостная экстракция стала эффективно заменяться твердофазной (ТФЭ). В твердофазной экстракции жидкий образец пропускается через патрон (картридж), заполненный сорбентом, извлекающим интересующее вещество из матрицы; затем оно вымывается из патрона небольшим количеством элюента. Таким образом, ТФЭ является одновременно и методом экстракции, и концентрирования, и очистки. Несколько методов с применением ТФЭ были опробированы для извлечения патулина [7,8]; однако, ни в одном из этих методов [9] для твердофазной экстракции и очистки не применялся свверхсшитый полистирол (ССПС), известный своими отличными адсорбционными свойствами по отношению к низкомолекулярным веществам [10, 11]. Именно по этой причине в данной работе сверхсшитый полистирол был выбран для твердофазной экстракции патулина.

При анализе патулина методом обращенно-фазовой ВЭЖХ многие лаборатории сталкиваются и с трудностями хроматографического характера: пик патулина перекрывается с пиками веществ матрицы; эта проблема как правило встает при анализе любых образцов, кроме яблочного сока. Учитывая то, что селективность разделения в режиме ОФ ВЭЖХ изменить путем варьирования состава элюента практически невозможно, метод обращенно-фазовой хроматографии едва ли подходит для анализа патулина. Для проведения подобного анализа может применяться и метод нормально-фазовой хроматографии, который является более гибким методом; в этом случае селективность разделения может быть отрегулирована путем изменения состава подвижной фазы. Примером анализа патулина методом НФ ВЭЖХ может служить методика фирмы «Hewlett Pakkard» c применением диол-модифицированного силикагеля в качестве неподвижной фазы [12].

Метод ТСХ является одним из наиболее селективных методов определения патулина [13], однако он не подходит для проведения рутинных анализов – метод требует значительных затрат времени и повышенных мер предосторожности из-за применения опасных химикатов. С другой стороны, ТСХ может применяться для подтверждения содержания патулина в подозрительных по результатам ВЭЖХ образцах.

Для определения патулина в соках нами применялся метод твердофазной экстракции (ТФЭ) на коммерчески доступом сверхсшитом полистироле с последующим анализом элюата методом нормально-фазной хроматографии на силикагеле в качестве рутинного метода, и методом ТСХ в качестве арбитражного.

Для твердофазной экстракции применялись 20(5 мм картриджи со сверхсшитым полистиролом «Purosep» (Purolite, Великобритания) зернения 70-160 мкм. Хроматографическая система состояла из насоса Jasko 880-PU, спектрофотометрического детектора Kratos модели Spectroflow 757 и петли ввода объемом 20 мкл фирмы Rheodyne.

Анализ проводился на аналитической колонке 250(4.6 мм с силикагелем Силасорб 600. Для проведения анализа рекомендуется применять хроматографическую предколонку. Для элюирования применялись подвижные фазы гексан-этилацетат-уксусная кислота 70:45:1.5 об.% (элюент 1) и гексан-этилацетат-уксусная кислота 70:35:1.5 об.% (элюент 2) при скорости подачи 1 мл/мин. Детекция осуществлялась по УФ поглощению длине волны 273 нм.

Метод ТСХ проводился согласно МУ [13] с применением пластинок «Силуфол».

## Пробоподготовка

20 г гомогенизированных фруктов (пюре, сока с мякотью) помещаются в плоскодонную колбу 200 мл, добавляется 50 мл воды, 15 мл раствора Карреза 1 и 15 мл раствора Карреза 2. Осадок отделяется центрифугированием (3000 об/мин за 10 мин.), аликвота 50 мл отбирается для твердофазной экстракции.

20 г сока без мякоти, или 50 мл аликвоты, пропускаются через патрон с полистиролом на вакуумном манифолде при объемной скорости не выше 5 мл/мин, затем с той же скоростью патрон промывается 10 мл воды. Основная часть воды из патрона удаляется под вакуумом, затем патрон сушится током азота в течение 5-10 минут. Патулин вымывается из картриджа последовательно 2.5 см3, 0.3 см3 и 0.3 см3 этилацетата в виал объемом 5 мл, каждый раз верхний (этилацетатный) слой декантируется с остаточной воды (капля на дне виала). Этилацетатные слои объединяются, растворитель отгоняется током азота при комнатной температуре или при слабом нагревании досуха. Сухой остаток перерастворяется в 200 мкл этилацетата, 20 мкл пробы вводится в хроматографическую колоку, или наносится на хроматографическую пластину. С случае применения ТСХ сухой остаток допускается перерастворять в 100 мкл этилацетата для увеличения чувствительности метода. Образцы проб хранятся при –18 оС.

Для  регенерации картридж промывается последовательно 5 мл этилаетата, 3 мл ацетонитрила, 10 мл смеси ацетонитрил-5% водная фосфорная кислота 1:1  и 10 мл воды, после чего может применяться для новой твердофазной экстракции.

## Обсуждение результатов

На рис. 2 показаны хроматограммы образца апельсинового сока с мякотью, не зараженного и зараженного патулином на уровне 100 мкг/кг (2 ПДК). Из приведенных хроматограмм (рис. 2) видно, что пик патулина хорошо разделяется от пиков веществ матрицы; том числе отличное разделение наблюдается и для пары патулин/ОМФ (рис. 1), являющейся часто критической в обращенно фазной хроматографии [14].

Степени извлечения патулина из яблочных, виноградных и апельсиновых соков в экспериментах изменялись от 82% до 93%. Нетщательное просушивание патрона с полистиролом после экстракции (до элюирования патулина) может стать причиной повышенного количества в нем остаточной воды, что в целом приводит к понижению степени излечения на 10% (наблюдались степени извлечения 75%-85%). В случае же очень тщательной сушки картриджа азотом степень извлечения довольно стабильна и, как правило, выше 90%, однако время анализа при этом неоправданно увеличивается.

На рисунке 3 показана хроматограмма концентрата яблочного сока с натуральным загрязнением патулином на уровне 11.6 мкг/кг. Концентраты соков являются наиболее трудными объектами анализа на содержание патулина, так как концентрация веществ матрицы в них гораздо выше, чем в соках. Тем не менее, из рис. 3 видно, что пик патулина удовлетворительно разделен от пиков примесей; приемлемое разделение и отношение сигнал/шум позволили определить концентрацию патулина с хорошей точностью. Таким образом, концентрация 10 мкг/кг может рассматриваться как предел определения патулина во всех вышеназванных объектах.

При появлении подозрения на содержание патулина, готовую пробу в этилацетате следует проанализировать методом ТСХ для подтверждния положительного результата. Методом ТСХ следует пользоваться и в случаях неполного разделения пика патулина от пиков в примесей при анализе методом ВЭЖХ. Набранная по методике статистика свидетельствует, что применение ТСХ требуется примерно в 15-20% случаев. Появление нежелательных пиков примесей в области удерживания патулина зафиксировано для образцов груши и вишни.

В случае применения диодно-матричного детектора для ВЭЖХ, жидкостная хроматография может применяться и как рутинный, и как арбитражный метод.

## Выводы

Разработан новый метод определения микотоксина патулина в образцах фруктов, фруктовых соков, пюре, концентратов. Метод включает твердофазную экстракцию на сверхсшитом полистироле и анализ элюата методом нормально-фазовой хроматографии на силикагеле или методом ТСХ. Метод характеризуется хорошей воспроизводимостью, чувствительностью и высокой степенью извлечения патулина из различных матриц. По отношению к «классической» методике с применением жидкостной эстракции данный способ является также более экспрессным и экономичным.

Рисунок 1. Структурные формулы патулина и ОМФ.

## Список литературы

1. M. Jimenez, V. Sanchis, R. Mateo, E. Hernandez, Mycotoxin Res. 4 (1988) 59.

2. H. Stray, J. Assoc. Off. Anal. Chem. 61 (1978) 1359.

3. K. Burda, J. Food Prot. 55 (1992) 796.

4. S. Durakovic, B. Radic, F. V. Golem, Z. Durakovic, T. Beritic, L. M. Lalic, Arh. Hig. Rada Toksikol 441 (1993) 263.

5. M. Llovera, R. Viladrich, M. Torres, R. Canela, J. Food Prot. 62 (1999) 202.

6. A. R. Brause, M. W. Trucksess, F. S. Thomas, S. W. Page, J. AOAC Int. 9 (1996) 451.

7. M. W. Trucksess, Y. Tang, J. AOAC Int. 82 (1999) 1109.

8. M. P. Herry, N. Lemetayer, J. AOAC Int. 79 (1996) 1107.

9. G. S. Shephard, N. L. Leggot, J. Chromatogr. A 882 (2000) 17.

10. V. Davankov, M. Tsuyrupa, M. Ilyin, L. Pavlova, J. Chromatogr. A 965 (2002) 65.

11. V. A. Davankov, C. S. Sychov, M. M. Ilyin, K. O. Sochilina, J. Chromatogr. A 987 (2003) 67.

12. А. Гратцфилд-Хьюзген, Р. Шустер. Анализ пищевых продуктов с помощью высокоэффективной жидкостной хроматографии. Справочное пособие. М.: Interlab, 2000.

13. Руководство по методам анализа качества и безопасности пищевых продуктов. Под ред. И.М. Скурихина, В.А. Тутельяна. М.: Брандес, Медицина, 1998, 340с.

14. V. Gokmen, J. Acar, J. Chromatogr. A 730 (1996) 53.

Рисунок 2. Хроматограммы a) образца апельсинового сока, зараженного патулином на уровне 100 мкг/кг; б) образца апельсинового сока, не зараженного патулином. Элюент 1. 1 – патулин, 2 – ОМФ.

Рисунок 3. Хроматограммы образца концентрата яблочного сока с натуральным загрязнением патулином (11.6 мкг/кг). a) исходный образец; б) образец с добавленным для идентификации патулином. Элюент 2. 1 – патулин, 2 – ОМФ.